#### 

#### Safety-Walk™ biztonsági szőnyeg 3270E

## Technikai adatlap

Termékleírás:

3M™ Safety-Walk™ 3270E fáradásgátló biztonsági szőnyeg folytonos vinil szálszerkezete segít egyenletesen eloszlatni a talpra nehezedő nyomást, puha járófelületet biztosít, így csökkenti a láb- és hátfájást. Ellenálló olajjal és vegyszerekkel szemben. Kiválóan alkalmazható erős gyalogos forgalom mellett. A texturált, homogén szőnyegfelület javítja a terhelés eloszlását, nem engedi a szennyeződés és folyadék szőnyegbe jutását, így megkönnyíti a tisztítást.

Alkalmazás:

Ideális ipari csarnokokban, gyártósoroknál, száraz környezetben, illetve vegyszernek kevésbé kitett területeken, ahol a dolgozók hosszan tartó állómunkát végeznek.

Jellemzők:

- Speciális vinil szerkezete kényelmet, tartósságot és magas fokú hatékonyságot biztosít.

- A sima szőnyegfelület megkönnyíti a tisztítást és a kocsiforgalom áthaladását.

- A csúszásgátló felület fokozza a biztonságot.

- Ellenáll olajjal és zsírral szemben.

- Négy oldalon szegett.

- Különböző méretre vagy formára igazítható.

- Szilikont nem tartalmaz.

Szín: fekete

Jelölés:

3270E: 4 oldalon szegett.

Szabványos méretek:

0,9 x 1,5m

0,9 x 3m

0,9 x 6m

Csomagolás és jelölés:

- 1db szőnyeg/karton.

- Minden kartonon fel van tüntetve a termék neve, mérete, színe, és a gyártó cég neve.

Technikai adatok:

| Jellemzők Vizsgálati módszer | Érték (Tipikus) |
| --- | --- |
| Vastagság (minimum) *: ASTM D418-68 Sec. 9-16 | 12 mm |
| Súly (minimum): ASTM D418-68 Sec.35-1 | 4,5 kg/m² |
| Gyúlékonyság: DOC-FF-1-70 (pill test) ASTM D 2859 NFPA 253 ASTM E 648 (flooring radiant panel test) ** | megfelel megfelel I. osztály 0,75 W/cm² |
| Mikrobiológiai jellemzők: ASTM-G-21-96 Megakadályozza a gombák kifejlődését. | megfelel |
| Elektromos, elektrosztatikus jellemzők: Neolite Step Neolite Suff DC szigetelési ellenállás ASTM D 257: Átütési szilárdság ASTM D 149: Térfogat ellenállás ASTM D 257: | +0.5 KV +1.13 KV 3,47 x 109 ohm 24 KV 6,38 x 1010 ohm/cm |
| Zajcsökkentő tényező, NRC: ASTM D 423-2001 | 10% |
| Maximum üzemi hőmérséklet: | 50°C |
| Súrlódási együttható: ASTM C 1028 száraz nedves állapotban. | 0,81 0,57 |

- Ha a termék összenyomódik a csomagban, visszanyeri eredeti vastagságát.

- ** A javasolt sugárzási teljesítmény határértéknek nagyobbnak kell lennie, mint - 0.25 lakossági és kereskedelmi használat esetén,

- 0.5 intézményi alkalmazásoknál.

Ellenállás vegyszerekkel szemben:

(7 napig tartó tesztek, merítés 22°C-on)

| Oldat | Érték  |
| --- | --- |
| Víz | Kiváló |
| 10%-os sós víz | Kiváló |
| Klóros víz | Kiváló |
| Trisó | Kiváló |
| Savas krómozó oldat | Gyenge |
| 1%-os mosószeres oldat | Kiváló |
| Glicerin | Kiváló |
| Földimogyoró olaj | Jó |
| 24%-os kénsav | Kiváló |
| 10%-os sósav | Kiváló |
| Etilalkohol | Jó |
| Nátrium hidroxid | Kiváló |
| Hexán | Jó |
| Metilén klorid | Gyenge |
| Ásványi alkoholok | Jó |
| Benzin | Jó |
| Motorolaj | Jó |
| Gázolaj | Jó |
| Fékolaj | Jó |
| Fagyálló folyadék | Jó |
| Auto-transzmissziós folyadék | Jó |
| Zsírtalanító oldatok | Kiváló |

 Kiváló – nem észlelhető hatás a terméken.

Jó – A termék kissé merev lesz vagy elszíneződik.

Gyenge – a termék használatra alkalmatlanná válik.

A termék elhelyezése:

A használat utáni hulladékok megfelelő tartályokban helyezhetők el, esetleg elégethetők. Az európai direktíva a műanyag hulladék elhelyezésére vonatkozólag: 20-01-39.

Termék eredete: USA, ISO 9002 szerint működő üzemben.

3M Hungária Kft.

1138 Budapest, Váci út 140.

Tel : (1) 270-7777